Étude d’une montagne russe (10 points)
Correction réalisée avec l’aide de Léa V. et Paul C. élèves au lycée Louis Armand d’Eaubonne 95600.
1. Étude de la chaine énergétique
1.1. Donner la forme d’énergie à faire apparaître dans chaque cadre numéroté de 1 à 3.	Cadre 1 : énergie électrique (énergie reçue par le moteur du train)
Cadre 2 : énergie mécanique (plus précisément énergie cinétique)
Cadre 3 : pertes sous forme de chaleur (énergie thermique)

1.2. Montrer que l’énergie cinétique du train Etrain à la fin de la phase de lancement vaut Etrain = 3,9 MJ.
Etrain = ½.m.vmax²	avec m = 10 t = 10×103 kg et vmax = 100 km.h-1 = m.s-1
Etrain = 0,5×10×103× = 3,9×106 J = 3,9 MJ

1.3. Déterminer la valeur du rendement  =  size 12{ { {E rSub { size 8{ ital "train"} } } over {E rSub { size 8{ ital "électrique"} } } } } {} . Commenter la valeur obtenue en apportant un regard critique sur les données fournies par le constructeur.
Eélectrique = P. t 	P = 1,5 MW et t = 2,5 s
Eélectrique = 1,5×2,5 = 3,8 MJ
 =
 =  = 1,0×102%
Le rendement est supérieur à 100%, ce qui est impossible ; les données fournies par le constructeur ne sont pas assez précises ou fausses.

# 2. Simulation de la propulsion du train
2.1. Compléter la ligne 24 du programme de simulation en modifiant la partie entre les crochets […] afin de calculer les coordonnées {"v"} rsub {"x"} "[k]" des vecteurs vitesses aux différents points de la trajectoire.
Il s’agit de faire calculer la vitesse qui est le rapport d’une distance sur une durée :
Soit v_x.extend([(x[k+1]-x[k])/(t[k+1]-t[k])])

2.2. Déterminer graphiquement les valeurs v2 et v4 des normes des vecteurs size 12{Δ widevec {v} } {} aux points M2 et M4.
 correspond à une flèche de 1,9 cm, or on a une échelle de 5 m.s-1 pour 1,8 cm
Soit = 5,3 m.s-1.
 correspond à 1,9 cm, or on a une échelle de 5 m.s-1 pour 1,8 cm
Soit = 5,3 m.s-1.
2.3. Expliquer comment semble évoluer le vecteur size 12{Δ widevec {v} } {} au cours de la phase de lancement du train.
Le vecteur variation de vitesse semble avoir une valeur (norme) constante : la vitesse augmente de façon régulière. Le mouvement semble uniformément accéléré.
2.4.  Donner la relation approchée entre le vecteur variation de vitesse size 12{Δ widevec {v} } {} du train et la somme des forces extérieures size 12{ Sum { widevec {F rSub { size 8{ ital "ext"} } } } } {} qui s’appliquent sur celui-ci.
2.5. En déduire les caractéristiques du vecteur size 12{ Sum { widevec {F rSub { size 8{ ital "ext"} } } } } {} .
La somme des forces extérieures size 12{ Sum { widevec {F rSub { size 8{ ital "ext"} } } } } {} est modélisée par un vecteur de direction colinéaire au vecteur , et de même sens que .
size 12{ Sum { widevec {F rSub { size 8{ ital "ext"} } } } } {} est donc orientée dans le sens du mouvement.
Sa valeur est avec m = 10 t = 10×103 kg	5,3 m.s-1	t = 0,5 s
= 1,1×105 N
# 3. Étude du train lors de la première ascension
3.1. Exprimer le travail WCD ( size 12{ widevec {P} } {} ) du poids sur le trajet CD en fonction de widevec {"CD"} et de widevec {"P"} puis montrer que WCD ( size 12{ widevec {P} } {} ) = m·g·(yC – yD).
WCD () =
On définit un repère (Oxy) avec Ox horizontal orienté vers la droite et Oy vertical orienté vers le haut. Dans ce repère, on a et
WCD () = 0.(xD – xC) + (–m.g).(yD – yC) = –m.g.(yD – yC) = m·g·(yC – yD).

3.2. Donner la valeur du travail WCD ( size 12{ widevec {R} } {} ) de la force de réaction des rails lors de la première montée. Justifier.
WCD () = =
La force de réaction des rails est perpendiculaire au déplacement .
WCD () = = 0 J
3.3. Établir l’expression de l’altitude maximale hmax que pourrait atteindre le train en l’absence de frottements puis calculer sa valeur. Commenter.
Entre C et D on néglige les frottements, l’énergie mécanique du train se conserve :
Em(C) = Em(D)
Ec(C) + EPP(C) = Ec(D) + EPP(D)
Le niveau de référence de l’énergie potentielle de pesanteur est choisi pour l’altitude y = 0 donc Epp(C) = 0 J.
½.m.vC2 = ½.m.vD2 + m.g.hmax
vC = vmax = 100 km.h-1 et VD = 0 m.s-1
½.m.vmax2 = m.g.hmax
½.vmax2 = g.hmax
hmax =
hmax = = 39,3 m

On retrouve une valeur voisine de celle donnée par le fabricant (38 m), il existe quelques frottements que nous avons négligé ici.